## Slide 1: ОБРАБОТКА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СЖАТИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИНЦИПАХ КОДИРОВАНИЯ ЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВЕСЕЛОВ Антон Игоревич
Научный руководитель: д-р. техн. наук, доцент
Тюрликов Андрей Михайлович
2016
Специальность 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций

## Slide 2: Актуальность работы
Современные приложения с ограничениями на сложность кодера:
  медицинские датчики;
  мобильные источники видеоинформации;
  комплексы аппаратуры космического базирования;
  и т.д.

## Slide 3: Актуальность работы
 | H.264 (режим Inter(1)) | H.264 (режим Intra(2)) | Распределенное кодирование
Эффективность сжатия | ↑ | ↓ | ↑
Сложность кодера | ↑ | ↓ | ↓
Современные приложения с ограничениями на сложность кодера:
  медицинские датчики;
  мобильные источники видеоинформации;
  комплексы аппаратуры космического базирования;
  и т.д.
Существующие методы сжатия видеоданных
(1) Кодирование межкадровой разности, высокая сложность.

## Slide 4: Актуальность работы
 | H.264 (режим Inter(1)) | H.264 (режим Intra(2)) | Распределенное кодирование
Эффективность сжатия | ↑ | ↓ | ↑
Сложность кодера | ↑ | ↓ | ↓
Современные приложения с ограничениями на сложность кодера:
  медицинские датчики;
  мобильные источники видеоинформации;
  комплексы аппаратуры космического базирования;
  и т.д.
Существующие методы сжатия видеоданных
(1) Кодирование межкадровой разности, высокая сложность.
(2) Кодирование кадров независимо, низкая сложность.

## Slide 5: Актуальность работы
 | H.264 (режим Inter(1)) | H.264 (режим Intra(2)) | Распределенное кодирование
Эффективность сжатия | ↑ | ↓ | ↑
Сложность кодера | ↑ | ↓ | ↓
Современные приложения с ограничениями на сложность кодера:
  медицинские датчики;
  мобильные источники видеоинформации;
  комплексы аппаратуры космического базирования;
  и т.д.
Существующие методы сжатия видеоданных
(1) Кодирование межкадровой разности, высокая сложность.
(2) Кодирование кадров независимо, низкая сложность.

## Slide 6: Кодирование зависимых источников с дополнительной информацией на декодере
Кодер
Декодер
Кодер
Декодер
A) Совместное кодирование и декодирование
Б) Кодирование с дополнительной информацией на декодере
(распределенное кодирование)
Граница Вайнера-Зива:
, если , , ,

## Slide 7: Применение распределенного кодирования для сжатия видео
Ошибка межкадрового предсказания (correlation noise):
Кодер 2
Декодер 2
Генерация дополнительной информации ()
Кодер 1
Декодер 1
Приемник
Промежуточные кадры
(например, кадры с четными номерами)
Ключевые кадры (например, кадры с нечетными номерами)
Передатчик

## Slide 8: Цель, объект и предмет исследования
Цель работы: повышение степени сжатия без ухудшения качества восстановления видеоданных в кодеках, основанных на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере, за счет усовершенствования существующих и разработки новых способов обработки данных на стороне декодера.
Объектом исследования является система сжатия видеоданных, основанная на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере.
Предмет исследования составляет процесс восстановления промежуточных кадров на стороне декодера.

## Slide 9: Задачи диссертационной работы
Исследовать типовые методы сжатия видеоданных, основанные на принципах распределенного кодирования источников.
Исследовать способы формирования дополнительной информации на стороне декодера.
Предложить новый алгоритм генерации дополнительной информации, учитывающий особенности входных данных.
Исследовать статистические характеристики ошибок межкадрового предсказания, возникающих при генерации дополнительной информации.
Разработать модель ошибок предсказания промежуточных кадров на стороне декодера.
Предложить алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания.

## Slide 10: Структура диссертационной работы
Раздел 1 | Основные определения и обозначения. Модель системы распределенного кодирования. Основные факторы, влияющие на степень сжатия в системе распределенного кодирования.
Раздел 2 | Модель истинного движения объектов в видеопоследовательности. Анализ базового алгоритма генерации дополнительной информации. Описание разработанного алгоритма генерации дополнительной информации.
Раздел 3 | Анализ базового алгоритма оценки параметров ошибок межкадрового предсказания. Модель виртуального канала. Описание разработанного алгоритма оценки параметров ошибок межкадрового предсказания.
Раздел 4 | Сравнительный анализ разработанных алгоритмов. Метод сравнения алгоритмов генерации дополнительной информации.

## Slide 11: Классификация методов распределенного кодирования источников видеоинформации
По типу обрабатываемых данных
По наличию обратной связи от декодера к кодеру
По области обработки
Обработка кадров целиком
Обработка частей кадров
С обратной связью
Без обратной связи
Обработка в преобразованном пространстве
Обработка в пространстве пикселей
Концепция Stanford (2002)
Концепция PRISM
Модель DISCOVER (2007)

## Slide 12: Процесс кодирования и декодирования кадров в DISCOVER
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
Кодер ключевых кадров
Межкадровое предсказание
Расчет проверочной информации
Исправление ошибок межкадрового предсказания
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
Декодер ключевых кадров
Передатчик
Приемник

## Slide 13: Основные модули базовой модели DISCOVER
Кодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
Декодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
ДКП и квантование
Расчет проверочной информации (LDPCA)
Исправление ошибок (LDPCA)
Межкадровое предсказание
ДКП и квантование
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
ОДКП и восстановление
Буфер
Передатчик
Приемник
обратная связь
Генерация дополнительной информации
Кодер 2
Декодер 2
,
Кодер 1
Декодер 1

## Slide 14: Основные модули базовой модели DISCOVER
Кодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
Декодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
ДКП и квантование
Расчет проверочной информации (LDPCA)
Исправление ошибок (LDPCA)
Межкадровое предсказание
ДКП и квантование
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
ОДКП и восстановление
Буфер
Передатчик
Приемник
обратная связь
Генерация дополнительной информации
Кодер 2
Декодер 2
,
Кодер 1
Декодер 1

## Slide 15: Разработка алгоритма межкадрового предсказания
Низкочастотная фильтрация
Компенсация движения
Блоковая оценка движения
Однонаправленная оценка
Билатеральный дополнительный поиск
Сглаживающая фильтрация векторов
Поиск статичных регионов
Инициализация уровня иерархии
Начальная билатеральная оценка движения
Оценка движения с учетом надежностей векторов
закончить поиск
последний уровень
Компенсация движения с перекрытиями и наложение статичных регионов
Дополнительный поиск
нет
нет
начало
конец
начало
конец
Учет статичных регионов
Блоки переменного размера (иерархический подход)
«Надежность» векторов
Компенсация с перекрытиями
Базовый алгоритм
Разработанный алгоритм

## Slide 16: Модель кодека для сравнения алгоритмов межкадрового предсказания
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
Буфер кадров
Межкадровое предсказание
Разбиение потока кадров
Пропуск
Восстановленные ключевые кадры
Формирование потока кадров
Декодированная видеопоследовательность
Оригинальная видеопоследовательность
Ключевые кадры
Промежуточные кадры
Восстановленные промежуточные кадры

## Slide 17: Характеристики тестового множества видеопоследовательностей
Разрешение: 352x288
Формат: YUV 4:0:0
Кадровая скорость: 30 кадров в секунду
Последовательность | Число кадров | Экспертная оценка сложности движения
Coastguard | 300 | 2
Football | 260 | 4
Foreman | 300 | 3
Hall | 300 | 1
Soccer | 300 | 4

## Slide 18: Результаты сравнения алгоритмов межкадрового предсказания
foreman
hall
coastguard
soccer
BD-RATE = -37%
BD-RATE = -3%
BD-RATE = -13%
football
BD-RATE = -11%
BD-RATE = -12%

## Slide 19: Ошибки межкадрового предсказания в модели DISCOVER
Промежуточный кадр,
Результат межкадрового предсказания,
Аппроксимированные ошибки межкадрового предсказания,
Восстановленный кадр,

## Slide 20: Ошибки межкадрового предсказания в модели DISCOVER
ДКП 4x4 и квантование
Промежуточный кадр,
Кодер
ДКП 4x4 и квантование
Результат межкадрового предсказания,
Декодер
Расчет проверочной информации (LDPCA)
…
Буфер кодера
Исправление ошибок (LDPCA)
ОДКП 4x4 и восстановление
Аппроксимированные ошибки межкадрового предсказания,
ДКП 4x4
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
Восстановленный кадр,

## Slide 21: Базовый алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Взятие абсолютных значений
Расчет выборочной дисперсии
Расчет отклонения от среднего
Оценка масштаба
Для каждого спектрального коэффициента
Оценка масштаба:
Группирование не учитывается в базовом алгоритме
Идея модифицированного алгоритма.
Разбить множество ошибок на подмножества.
Проанализировать каждое подмножество независимо.
— реализация случайной величины

## Slide 22: Модифицированный алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Разбиение на L подмножеств
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
…
Объединение результатов
…
Сегментация на основе разделения смеси из L распределений с использованием EM-подхода
Медианная фильтрация карты сегментов
Последовательность | Выигрыш по критерию BD-Rate, %
Football | 1 %
Soccer | 0.6 %
…
Выигрыш при использовании аппроксимированных значений ошибок

## Slide 23: Модель ошибок межкадрового предсказания
Определение 1. Будем называть множество случайных величин полем ошибок.
Определение 2. Будем называть множество случайных величин , где , полем распределений.
Допущение. — Марковское случайное поле.
…
…
…
…
…
…
Скрытое Марковское случайное поле:

## Slide 24: Оптимизационная задача для оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Необходимо найти наиболее правдоподобный набор параметров с учетом Марковости поля:
Учитывая свойства условной независимости между случайными величинами:
где — ограничение Марковского поля

## Slide 25: Сравнение с существующими кодеками
Кодеки с низкой сложностью
  H.264 Intra
  DISCOVER
  Разработанный кодек, включающий все предложенные алгоритмы
Кодек с высокой сложностью
  H.264 Inter

## Slide 26: Результаты сравнения с существующими кодеками
coastguard
football
soccer
hall
foreman

## Slide 27: Сравнение с кодеком DISCOVER
Последовательность | Экспертная оценка сложности движения | BD-Rate, %
Coastguard | 2 | 4,6
Football | 4 | 12,4
Foreman | 3 | 8,7
Hall | 1 | 4,3
Soccer | 4 | 15,8

## Slide 28: Рекомендации по дальнейшему улучшению распределенного кодирования
Применение аналитических моделей ошибок межкадрового предсказания для оценки степени сжатия при разработке алгоритмов распределенного кодирования;
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания:
  анализ распределений, отличных от распределения Лапласа;
  учет шума квантования;
  расчет аппроксимации ошибок межкадрового предсказания на стороне декодера.

## Slide 29: Внедрение результатов
ЗАО «Интел А/О» в проекте «Разработка цепочки фильтров постобработки видеоданных»:
  алгоритм поиска истинного движения в видеопоследовательностях;
  алгоритм определения статичных регионов в видеопоследовательностях;
  иерархический алгоритм временной интерполяции кадров.
В учебном процессе кафедры инфокоммуникационных систем ГУАП:
  курс «Мультимедиа технологии»;
  курс «Цифровая обработка изображений».

## Slide 30: Положения, выносимые на защиту
Алгоритм межкадрового предсказания для кодеков видеоинформации, основанных на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере, позволяющий уменьшить по сравнению с существующими алгоритмами число ошибок предсказания за счет использования временной интерполяции с учетом истинного движения объектов.
Модель кодека без обратной связи, позволяющая производить сравнение алгоритмов межкадрового предсказания в системах кодирования зависимых источников видеоинформации с дополнительной информацией на декодере.
Модифицированный алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания в спектральной области, который за счет учета неоднородности ошибок в спектральных коэффициентах позволяет уменьшить битовые затраты на восстановление промежуточного кадра.
Модель ошибок межкадрового предсказания, основанная на Марковских случайных полях, которая позволяет учитывать пространственную зависимость между ошибками в спектральных коэффициентах.

## Slide 31: Пример распределенного кодирования
Пусть и
Для примера: ,
Кодер:
Декодер:
Кодер
Декодер
Синдром | Смежный класс
(00) | {(000), (111)}
(01) | {(001), (110)}
(10) | {(010), (101)}
(11) | {(100), (011)}

## Slide 32: Применение распределенного кодирования для сжатия видео
Ошибка межкадрового предсказания (correlation noise):
Кодер 2
Декодер 2
Генерация дополнительной информации ()
Кодер 1
Декодер 1
виртуальный канал
Приемник
Промежуточные кадры
(например, кадры с четными номерами)
Ключевые кадры (например, кадры с нечетными номерами)
+
Кодер 1
Декодер 1
виртуальный канал
Передатчик

## Slide 33: Ошибки межкадрового предсказания в модели DISCOVER
ДКП 4x4 и квантование
…
Промежуточный кадр,
Кодер
ДКП 4x4 и квантование
…
Результат межкадрового предсказания,
Декодер
Расчет проверочной информации (LDPCA)
…
Буфер кодера
Исправление ошибок (LDPCA)
…
ОДКП 4x4 и восстановление
Оценка ошибок межкадрового предсказания,
ДКП 4x4
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
…
…
Декодирование коэффициентов каждого подмножества делается независимо
Виртуальный канал
Восстановленный кадр,

## Slide 34: Модифицированный алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Разбиение на L подмножеств
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
…
Объединение результатов
…
Сегментация на основе разделения смеси из L распределений с использованием EM-подхода
Медианная фильтрация карты сегментов
Последовательность | Выигрыш по критерию BD-Rate, %
Football | 3.8 %
Soccer | 2.2 %
…
Выигрыш при использовании реальных значений ошибок

## Slide 35: Раскрытие положений, выносимых на защиту, в презентации
Положение 1: слайд 12
Положение 2: слайд 18-19
Положение 3: слайд 20
Положение 4: слайд 13

## Slide 36: Критерий Бьёнтегаарда (BD-Rate)
Кривые «скорость-искажение» аппроксимируются полиномами третьей степени:
Разница между кривыми оценивается как
,
где
,
.

## Slide 37: Основные результаты работы
Разработан алгоритм генерации дополнительной информации на стороне декодера, использующий метод временной интерполяции, основанный на процедуре поиска истинного движения объектов в видеопоследовательности.
Предложена модель виртуального канала, основанная на вероятностной порождающей модели ошибок, представляющей процесс возникновения искажений с помощью скрытого Марковского случайного поля (СМСП).
Разработан модифицированный алгоритм моделирования корреляционного шума, основанный на процедуре сегментации ошибок межкадрового предсказания с использованием EM-подхода.
Предложен метод выполнения сравнительной оценки алгоритмов генерации дополнительной информации, учитывающий тот факт, что модули системы распределенного кодирования оказывают сильное влияние друг на друга.
Предложен метод построения верхней границы кривых «скорость-искажение», показывающей для заданной степени сжатия максимально возможное качество восстановления кадров при использовании билатеральной оценки движения в модуле генерации дополнительной информации.

## Slide 38: Сравнение алгоритмов оценки параметров ошибок межкадрового предсказания (реальные значения ошибок)
football
soccer
BD-Rate = 3.8%
BD-Rate = 2.2%

## Slide 39: Модель истинного движения
где – коэффициент регуляризации, – энергия разностного кадра, для векторного поля , - энергия векторного поля.
Базовый алгоритм с учетом модели истинного движения.
Для заданного размера блока найти билатеральное векторное поле с минимальной ошибкой сопоставления блоков (минимизация ).
Сгладить векторное поле (уменьшение ).
Основные недостатки базового алгоритма
Использование блоков только одного фиксированного размера не позволяет осуществлять поиск с учетом глобального движения.
Сглаживание поля не учитывает «надежность» векторов движения.

## Slide 40: Основные влияющие на сжатие факторы
Точность генерации дополнительной информации: чем меньше различий между дополнительной информацией декодера и исходными данными на стороне кодера, тем меньше проверочных бит необходимо затратить на их исправление.
Эффективность исправления ошибок в дополнительной информации, на которую влияют:
  модуль оценки параметров виртуального канала: надежности символов оказывают существенное влияние на эффективность исправления ошибок с использованием корректирующих кодов;
  модуль помехоустойчивого кодирования: чем выше корректирующая способность кода, тем больше ошибок он позволяет исправить при фиксированной длине кода.

## Slide 41: Результаты сравнения предложенного алгоритма межкадрового предсказания с базовым
Последовательность | Среднее значение PSNR, дБ | 
 | Базовый алгоритм | Разработанный алгоритм
COASTGUARD | 32,12 | 34,66
FOREMAN | 32,55 | 34,25
HALL | 36,89 | 37,35
SOCCER | 25,13 | 27,66
Интерполяция
Интерполяция
PSNR1
PSNR2
Интерполяция
PSNRN-2
…
Исходная последовательность кадров
Интерполированные кадры
…

## Slide 42: Базовые допущения при оценке параметров ошибок межкадрового предсказания
Допущение 1. – случайная величина из некоторого вероятностного закона, плотность которого можно аппроксимировать как
Допущение 2. Декодер может рассчитать аппроксимацию шума , причем , где – случайное искажение.
Реальный шум (DC)
Аппроксимация шума (DC)