## Slide 1: ОБРАБОТКА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СЖАТИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИНЦИПАХ КОДИРОВАНИЯ ЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВЕСЕЛОВ Антон Игоревич
Научный руководитель: д-р. техн. наук, доцент
Тюрликов Андрей Михайлович
2015
Специальность 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций

## Slide 2: Актуальность работы
Кодирование зависимых источников в задаче сжатия видеоинформации
Совместное кодирование и декодирование:
общепринятый подход;
стандарты MPEG-x и H.26x;
высокая сложность кодера.
Кодирование с дополнительной информацией на декодере:
  снижение сложности обработки на передатчике видео;
  в теории отсутствие проигрыша по сравнению с совместным кодированием и декодированием;
  на практике наблюдается проигрыш по степени сжатия в сравнении с существующими стандартными кодеками.

## Slide 3: Цель, объект и предмет исследования
Цель работы: повышение степени сжатия без ухудшения качества восстановления видеоданных в кодеках, основанных на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере, за счет усовершенствования существующих и разработки новых способов обработки данных на стороне декодера.
Объектом исследования является система сжатия видеоданных, основанная на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере.
Предмет исследования составляет процесс восстановления промежуточных кадров на стороне декодера.

## Slide 4: Кодирование зависимых источников с дополнительной информацией на декодере
A. Wyner and J. Ziv, “The Rate-Distortion Function for Source Coding with Side Information at the Decoder”, IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-22, no. 1, pp. 1-10, January 1976
D. Slepian and K. Wolf, “Noiseless Coding of Correlated Information Sources”, IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-19, no. 1, pp. 471-480, July 1973
Кодер
Декодер
Кодер
Декодер
A)
Б)
Граница Вайнера-Зива:
, если , , ,

## Slide 5: Применение распределенного кодирования для сжатия видео
Ошибка межкадрового предсказания (correlation noise):
Кодер 2
Декодер 2
Генерация дополнительной информации
Кодер 1
Декодер 1
виртуальный канал
Приемник
Промежуточные кадры
(например, кадры с четными номерами)
Ключевые кадры (например, кадры с нечетными номерами)
+
Кодер 1
Декодер 1
виртуальный канал
Передатчик

## Slide 6: Задачи диссертационной работы
Исследовать типовые методы сжатия видеоданных, основанные на принципах распределенного кодирования источников.
Исследовать способы формирования дополнительной информации на стороне декодера.
Предложить новый алгоритм генерации дополнительной информации, учитывающий особенности входных данных.
Исследовать статистические характеристики ошибок межкадрового предсказания, возникающих при генерации дополнительной информации.
Разработать модель ошибок предсказания промежуточных кадров на стороне декодера.
Предложить алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания.

## Slide 7: Структура диссертационной работы
Раздел 1 | Основные определения и обозначения. Модель системы распределенного кодирования. Основные факторы, влияющие на степень сжатия в системе распределенного кодирования.
Раздел 2 | Модель истинного движения объектов в видеопоследовательности. Анализ базового алгоритма генерации дополнительной информации. Описание разработанного алгоритма генерации дополнительной информации.
Раздел 3 | Анализ базового алгоритма оценки параметров ошибок межкадрового предсказания. Модель виртуального канала. Описание разработанного алгоритма оценки параметров ошибок межкадрового предсказания.
Раздел 4 | Сравнительный анализ разработанных алгоритмов. Метод сравнения алгоритмов генерации дополнительной информации.

## Slide 8: Классификация методов распределенного кодирования источников видеоинформации
По типу обрабатываемых данных
По наличию обратной связи от декодера к кодеру
По области обработки
Обработка кадров целиком
Обработка частей кадров
С обратной связью
Без обратной связи
Обработка в преобразованном пространстве
Обработка в пространстве пикселей
Концепция Stanford (2002)
Концепция PRISM
Модель DISCOVER (2007)

## Slide 9: Основные модули базовой модели DISCOVER
Кодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
Декодер ключевых кадров (H.264 AVC Intra)
ДКП и квантование
Помехоустойчивый кодер (LDPCA/Turbo)
Помехоустойчивый декодер (LDPCA/Turbo)
Межкадровое предсказание
ДКП и квантование
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
ОДКП и восстановление
Буфер
Передатчик
Приемник
обратная связь
Генерация дополнительной информации
Кодер 2
Декодер 2
,
Кодер 1
Декодер 1

## Slide 10: Разработка алгоритма межкадрового предсказания
Низкочастотная фильтрация
Компенсация движения
Блоковая оценка движения
Однонаправленная оценка
Билатеральный дополнительный поиск
Сглаживающая фильтрация векторов
Поиск статичных регионов
Инициализация уровня иерархии
Начальная билатеральная оценка движения
Оценка движения с учетом надежностей векторов
закончить поиск
последний уровень
Компенсация движения с перекрытиями и наложение статичных регионов
Дополнительный поиск
нет
нет
начало
конец
начало
конец
Последовательность | Среднее значение PSNR, дБ | 
 | Базовый алгоритм | Разработанный алгоритм
COASTGUARD | 32,12 | 34,66
FOREMAN | 32,55 | 34,25
HALL | 36,89 | 37,35
SOCCER | 25,13 | 27,66
Блоки переменного размера (иерархический подход).
«Надежность» векторов.
Компенсация с перекрытиями.
Учет статичных регионов.
Базовый алгоритм
Разработанный алгоритм

## Slide 11: Модель кодека для сравнения алгоритмов межкадрового предсказания
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
Буфер кадров
Межкадровое предсказание
Разбиение потока кадров
Пропуск
Восстановленные ключевые кадры
Формирование потока кадров
Декодированная видеопоследовательность
Оригинальная видеопоследовательность
Ключевые кадры
Промежуточные кадры
Восстановленные промежуточные кадры

## Slide 12: Результаты сравнения алгоритмов межкадрового предсказания в системе распределенном кодировании
foreman
hall
coastguard
soccer
BD-RATE = -37%
BD-RATE = -3%
BD-RATE = -11%
BD-RATE = -13%

## Slide 13: Ошибки межкадрового предсказания в распределенном кодировании
ДКП 4x4 и квантование
Полоса 0,
Полоса 1,
Полоса 15,
…
Промежуточный кадр
Кодер
ДКП 4x4 и квантование
…
Результат межкадрового предсказания
Декодер
Помехоустойчивый кодер (LDPCA\Turbo)
…
Буфер кодера
Помехоустойчивый декодер (LDPCA\Turbo)
…
ОДКП 4x4 и восстановление
Оценка ошибок межкадрового предсказания
ДКП 4x4
Оценка параметров ошибок межкадрового предсказания
…
…
Декодирование коэффициентов каждой полосы делается независимо
Виртуальный канал

## Slide 14: Базовый алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Взятие абсолютных значений
Расчет выборочной дисперсии
Расчет отклонения от среднего
Оценка масштаба
Для каждого спектрального коэффициента
Оценка масштаба:
Не учитывается в алгоритме
Идея модифицированного алгоритма.
Разбить множество ошибок в полосе на подмножества.
Проанализировать каждое подмножество независимо.
— реализация случайной величины

## Slide 15: Модифицированный алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
Разбиение на L подмножеств
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
Применение базового алгоритма
…
Объединение результатов
…
Сегментация на основе разделения смеси из L распределений с использованием EM-подхода
Медианная фильтрация карты сегментов

## Slide 16: Сравнение алгоритмов оценки параметров ошибок межкадрового предсказания
soccer
BD-Rate = -0.6%
football
BD-Rate = -1.0%

## Slide 17: Сравнение алгоритмов анализа ошибок межкадрового предсказания (реальные значения ошибок)
football
soccer
BD-Rate = -3.8%
BD-Rate = -2.2%

## Slide 18: Модель ошибок межкадрового предсказания
Определение 1. Будем называть множество случайных величин полем ошибок.
Определение 2. Будем называть множество случайных величин , где , полем распределений.
параметры распределения
значение ошибки
Допущение. — Марковское случайное поле.

## Slide 19: Результаты сравнения с аналогами
coastguard
football
soccer
hall
foreman

## Slide 20: Внедрение результатов
В учебном процессе кафедры инфокоммуникационных систем ГУАП
  Курс «Мультимедиа технологии»
  Курс «Цифровая обработка изображений»
ЗАО «Интел А/О» в проекте «Разработка цепочки фильтров постобработки видеоданных»
  Алгоритм поиска истинного движения в видеопоследовательностях
  Алгоритм определения статичных регионов в видеопоследовательностях
  Иерархический алгоритм временной интерполяции кадров

## Slide 21: Положения, выносимые на защиту
Алгоритм межкадрового предсказания для кодеков видеоинформации, основанных на принципах кодирования зависимых источников с дополнительной информацией на декодере, позволяющий уменьшить по сравнению с существующими алгоритмами число ошибок предсказания за счет использования временной интерполяции с учетом истинного движения объектов.
Модель кодека без обратной связи, позволяющая производить сравнение алгоритмов межкадрового предсказания в системах кодирования зависимых источников видеоинформации с дополнительной информацией на декодере.
Модифицированный алгоритм оценки параметров ошибок межкадрового предсказания в спектральной области, который за счет учета неоднородности ошибок в спектральных коэффициентах позволяет уменьшить битовые затраты на восстановление промежуточного кадра.
Модель ошибок межкадрового предсказания, основанная на Марковских случайных полях, которая позволяет учитывать пространственную зависимость между ошибками в спектральных коэффициентах.

## Slide 22: Критерий Бьёнтегаарда (BD-Rate)
Кривые «скорость-искажение» аппроксимируются полиномами третьей степени:
Разница между кривыми оценивается как
,
где
,
.

## Slide 23: Основные результаты работы
Разработан алгоритм генерации дополнительной информации на стороне декодера, использующий метод временной интерполяции, основанный на процедуре поиска истинного движения объектов в видеопоследовательности.
Предложена модель виртуального канала, основанная на вероятностной порождающей модели ошибок, представляющей процесс возникновения искажений с помощью скрытого Марковского случайного поля (СМСП).
Разработан модифицированный алгоритм моделирования корреляционного шума, основанный на процедуре сегментации ошибок межкадрового предсказания с использованием EM-подхода.
Предложен метод выполнения сравнительной оценки алгоритмов генерации дополнительной информации, учитывающий тот факт, что модули системы распределенного кодирования оказывают сильное влияние друг на друга.
Предложен метод построения верхней границы кривых «скорость-искажение», показывающей для заданной степени сжатия максимально возможное качество восстановления кадров при использовании билатеральной оценки движения в модуле генерации дополнительной информации.

## Slide 24: Раздел 4. Сравнительный анализ разработанных алгоритмов: моделирование корреляционного шума

## Slide 25: Раздел 4. Сравнительный анализ разработанных алгоритмов: генерация дополнительной информации

## Slide 26: Актуальность работы
В работе рассматривается распределенное кодирование видеоданных, которое обеспечивает:
  существенное снижение сложности обработки на передатчике видео, что важно, например, для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами (мобильными источниками видео);
  в теории отсутствие проигрыша по сравнению с существующими концепциями кодирования видео.
На практике наблюдается проигрыш по степени сжатия в сравнении с существующими стандартными кодеками (например, Н.264).
Кодирование зависимых источников в задаче сжатия видеоинформации
Совместное кодирование – совместное декодирование

## Slide 27: Раздел 4. Верхняя граница для функции «скорость-искажение»
Кодер Слепяна-Вулфа
Модифицированная схема обработки промежуточных кадров:
Декодер Слепяна-Вулфа
Предобработка
Постобработка
Временная интерполяция с «оракулом»
Постобработка
Все модули, кроме модуля генерации дополнительной информации, считаются зафиксированными. В модуле генерации дополнительной информации используется временная интерполяция с «оракулом», основанная на билатеральной оценке движения с модифицированным критерием сопоставления блоков:
Кодер Вайнера-Зива
Декодер Вайнера-Зива
Предобработка
Генерация дополнительной информации

## Slide 28: Раздел 4. Результаты сравнительного анализа разработанных алгоритмов
По сравнению с кодеком DISCOVER:
использование разработанного алгоритма генерации дополнительной информации позволило снизить битовые затраты при сжатии тестового множества видеопоследовательностей на ≈10%;
использование разработанного алгоритма моделирования корреляционного шума позволило снизить битовые затраты дополнительно на ≈5%.

## Slide 29: Раздел 2. Модель истинного движения
где – коэффициент регуляризации, – энергия разностного кадра, для векторного поля , - энергия векторного поля.
Базовый алгоритм с учетом модели истинного движения.
Для заданного размера блока найти билатеральное векторное поле с минимальной ошибкой сопоставления блоков (минимизация ).
Сгладить векторное поле (уменьшение ).
Основные недостатки базового алгоритма
Использование блоков только одного фиксированного размера не позволяет осуществлять поиск с учетом глобального движения.
Сглаживание поля не учитывает «надежность» векторов движения.

## Slide 30: Раздел 1. Базовая модель распределенного кодирования DISCOVER
Классификатор
кадров
ДКП
Квантование
Кодер
Буфер
Оценка минимальной скорости
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
Аппроксимация кадра
ДКП и квантование
Моделирование виртуального канала
Декодер
Восстановление
ОДКП
Кодер CRC
Декодер CRC
Кодер Вайнера-Зива
Декодер Вайнера-Зива
Кодек Слепяна-Вулфа
обратная связь
Восстановление потока кадров
Оригинальная последовательность кадров
Восстановленная последовательность кадров
опорные кадры
промежуточные кадры
Кодер
Декодер

## Slide 31: Раздел 1. Основные влияющие на сжатие факторы
Точность генерации дополнительной информации: чем меньше различий между дополнительной информацией декодера и исходными данными на стороне кодера, тем меньше проверочных бит необходимо затратить на их исправление.
Эффективность исправления ошибок в дополнительной информации, на которую влияют:
  модуль оценки параметров виртуального канала: надежности символов оказывают существенное влияние на эффективность исправления ошибок с использованием корректирующих кодов;
  модуль помехоустойчивого кодирования: чем выше корректирующая способность кода, тем больше ошибок он позволяет исправить при фиксированной длине кода.

## Slide 32: Раздел 2. Разработанный алгоритм временной интерполяции
Иерархическая оценка движения с блоками разного размера.
  Градиентный спуск при поиске вектора движения блока.
Итеративный дополнительный поиск векторов с учетом «надежностей» (аналог сглаживающей фильтрации). Вектор считается надежным, если:
  этот вектор обеспечивает малую ошибку сопоставления блоков;
  он похож по направлению с векторами соседних блоков.
Учет статичных регионов.
поиск статичных регионов
инициализация уровня иерархии
начальная билатеральная оценка движения
расчет надежностей векторов движение
дополнительная оценка движения
закончить поиск
последний уровень
компенсация движения с перекрытиями
наложение статики
Дополнительный поиск
нет
нет
начало
конец

## Slide 33: Результаты предварительного сравнения предложенного алгоритма с базовым
Последовательность | Среднее значение PSNR, дБ | 
 | Базовый алгоритм | Разработанный алгоритм
COASTGUARD | 32,12 | 34,66
FOREMAN | 32,55 | 34,25
HALL | 36,89 | 37,35
SOCCER | 25,13 | 27,66
Интерполяция
Интерполяция
PSNR1
PSNR2
Интерполяция
PSNRN-2
…
Исходная последовательность кадров
Интерполированные кадры
…

## Slide 34: Раздел 3. Базовые допущения при моделировании корреляционного шума
Допущение 1. – случайная величина из некоторого вероятностного закона, плотность которого можно аппроксимировать как
Допущение 2. Декодер может рассчитать аппроксимацию шума , причем , где – случайное искажение.
Реальный шум (DC)
Аппроксимация шума (DC)

## Slide 35: Раздел 3. Базовые допущения при моделировании корреляционного шума
Допущение 1. – случайная величина из некоторого вероятностного закона, плотность которого можно аппроксимировать как
Допущение 2. Декодер может рассчитать аппроксимацию шума , причем , где – случайное искажение.
Реальный шум (DC)
Аппроксимация шума (DC)

## Slide 36: Раздел 2. Разработанный алгоритм временной интерполяции
Отличия от базового алгоритма:
иерархическая оценка движения с блоками разного размера;
  градиентный спуск при поиске вектора движения блока;
учет «надежности» векторов движения при дополнительном поиске;
учет статичных регионов.
Последовательность | Среднее значение PSNR, дБ | 
 | Базовый алгоритм | Разработанный алгоритм
COASTGUARD | 32,12 | 34,66
FOREMAN | 32,55 | 34,25
HALL | 36,89 | 37,35
SOCCER | 25,13 | 27,66

## Slide 37: Раздел 1. Основные модули базовой модели DISCOVER
Передатчик
Приемник
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
Кодер ключевых кадров
Декодер ключевых кадров
ДКП и квантование
Помехоустойчивый кодер
Помехоустойчивый декодер
Аппроксимация промежуточного кадра
ДКП и квантование
Анализ ошибок межкадрового предсказания
Буфер
обратная связь
ОДКП и восстановление

## Slide 38: Раздел 3. Предложенный расширенный набор допущений
Формулировка оптимизационной задачи:
(1)
где – множество клик графа, описывающего Марковское свойство поля распределений , – потенциалы клик.
Факторы, мешающие применению модели в явном виде:
в общем случае для произвольных потенциалов клик оптимизация выражения (3) является NP-полной задачей.